## Slide 1
Fornitura di sistemi di trasporto e prelievo di campioni cervico - vaginali per la determinazione di HPV-DNA e di vetrini per citologia
Sintesi dell’iniziativa e strategia di gara
Dialogo Tecnico
Bologna, 6 Settembre 2019

## Slide 2
Indice
Premessa
Analisi della domanda
Analisi dell’offerta
Strategia di gara

## Slide 3: Premesse
Come nella precedente edizione di gara, il GdL si è orientato verso i sistemi di prelievo e trasporto in soluzione liquida che consentono di effettuare HPV test e citologia sullo stesso campione, evitando quindi di dover gestire due campioni distinti e collegati fra loro con possibili rischi di errata identificazione del Paziente.

## Slide 4: Premesse
Mappatura compatibilità con sistemi di trasporto
Ditta | Sistema di prelievo e trasporto
Hologic | Sistema validato per THIN PREP
BD | Sistema validato per SUREPATH
Roche Diagnostic | Sistema validato per THIN PREP e SUREPATH
Qiagen | Sistema validato per THIN PREP e SUREPATH
Abbott | Sistema validato per THIN PREP e SUREPATH
Cephaid | Sistema validato per THIN PREP
BIO RAD | Sistema validato per THIN PREP e per un loro sistema di trasporto

## Slide 5
Premessa
Analisi della domanda
Analisi dell’offerta
Strategia di gara
Notes: 5

## Slide 6: Oggetto della presente edizione
La presente strategia è riferita in particolare alla prima procedura di gara che ha ad oggetto la fornitura di:
dispositivi per il prelievo dei campioni cervicali, che dovranno essere raccolti in soluzione liquida di trasporto;
vetrini per la citologia da allestire a partire dai sistemi di prelievo del punto precedente;
fornitura, in service:
di tre sistemi per la preparazione automatica di vetrini di citologia della cervice uterina a partire dal prelievo in fase liquida e dei relativi materiali di consumo;
di tre sistemi di colorazione dei vetrini, inclusi reagenti e consumabili;
accessori e quant’altro occorrente per la corretta effettuazione delle prestazioni richieste;
sistema di lettura computer assistita dei vetrini, a supporto dei tre centri, corredato di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento, con servizio di assistenza tecnica “full risk” idoneo a garantirne la funzionalità, la piena efficienza, la sicurezza, comprensivo dei necessari aggiornamenti per tutta la durata della fornitura, con le seguenti caratteristiche:
sistema di scanner;
software per identificazione dei campi più significativi (FOV field of view);
stazioni di revisione dei vetrini

## Slide 7: Analisi delle quantità in gara 1/2
Le quantità indicative previste in gara per il periodo di validità degli Ordinativi di Fornitura (60 mesi) sono le seguenti:
numero dei dispositivi di prelievo e trasporto circa 960.000;
numero di vetrini circa 200.000;
I sistemi richiesti per la preparazione automatica e la colorazione dei vetrini di citologia sono 3 (tre), da installarsi:
    Centro Servizi di Pievesestina dell’AUSL della Romagna;
    Struttura semplice interdipartimentale, Centro di citologia cervico-vaginale di Screening dei tumori del collo dell’utero, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
    U.O. Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

## Slide 8: Analisi delle quantità in gara 2/2
ID | Descrizione | Numero mesi presunti/pezzi
1 | Noleggio del sistema offerto (AVEN - AUSL RE) (che garantisca una produttività massima di 150 preparati citologici al giorno) | 60 mesi
2 | Noleggio del sistema offerto (AUSL della Romagna) (che garantisca una produttività massima di 100 preparati citologici al giorno) | 60 mesi
3 | Noleggio del sistema offerto (AVEC – AO FERRARA) (che garantisca una produttività massima di 120 preparati citologici al giorno) | 60 mesi
4 | Noleggio per coloratore offerto (AVEN - AUSL RE) | 60 mesi
5 | Noleggio per coloratore offerto (AUSL della Romagna) | 60 mesi
6 | Noleggio per coloratore offerto (AVEC – AO FERRARA) | 60 mesi
7 | Noleggio workstation con adeguato sistema di scanner (minimo 3 per centro) | 540 mesi (Valore relativo ai 9 richiesti)
8 | DISPOSITIVI PER IL PRELIEVO (spatola e/o spazzolino) | 960.000 pezzi
9 | FIALE IN SOLUZIONE LIQUIDA DI TRASPORTO | 960.000 pezzi
10 | VETRINI per citologia generale comprensivi di eventuali FILTRI CITOLOGICI | 200.000 pezzi
11 | Numero di vetrini da colorare | 200.000 pezzi

## Slide 9: Caratteristiche tecniche minime dei DISPOSITIVI di prelievo E DEI MEZZI DI TRASPORTO
Dispositivi per il prelievo dei campioni cervicali, che dovranno essere raccolti in soluzione liquida di trasporto, il cui uso sia validato per effettuazione di test di determinazione dell’HPV DNA su almeno tre sistemi diagnostici tra quelli conformi alle le regole di C. Meijer (Int. J Cancer 2009; 124: 516-520) come da raccomandazione riportata nel rapporto italiano di Health Technology Assessment del 2012. I dispositivi devono inoltre garantire la marcatura CE IVD del flusso diagnostico complessivo dal prelievo all’HPV DNA test all’eventuale indagine citologica per ogni sistema diagnostico per i quali sono validati
I sistemi di prelievo e trasporto devono essere idonei a garantire l’effettuazione del HPV DNA test e del test citologico con le seguenti caratteristiche:
  permettere di eseguire il test HPV DNA e successivamente il test citologico e viceversa;
  poter eseguire entrambe le determinazioni sul materiale biologico compreso in un unico contenitore di trasporto;
  garantire un corretto prelievo di cellule eso ed endo-cervicali. In caso in cui il prodotto offerto presenti restrizioni all’impiego in gravidanza, dovrà essere fornito un prodotto con le medesime caratteristiche, specifico per le donne gravide. In tal caso il confezionamento minimo di vendita del prodotto non dovrà essere superiore a 25 pz.;
  garantire la corretta conservazione del campione senza necessità di refrigerazione per almeno 4 settimane a temperatura ambiente;
  scadenza non inferiore a 18 mesi

## Slide 10: Caratteristiche tecniche minime deI SISTEMI per la preparazione automatica di vetrini di citologia
Ogni sistema offerto dovrà consentire l’effettuazione dell’esame citologico cervicale (PAP Test) per lo screening primario, la diagnostica di triage e altra diagnostica citologica cervico-vaginale.
I sistemi offerti dovranno essere:
nuovi e di ultima generazione;
in grado di eseguire l’indagine citologica “a monte” del test HPV DNA senza generare contaminazioni da trascinamento;
automatici e completi di software gestionale in grado di interfacciarsi bi-direzionalmente con il LIS (Lab Information Systems) e/o con i sistemi DWH aziendali: flusso dati in entrata dai centri prelievo di screening aziendali (anagrafica informazioni sul prelievo), interfaccia con l’accettazione del campione in laboratorio, e in uscita (invio dei risultati ai centri screening e all’anatomia patologica);
completi di adeguata dotazione di accessori per il regolare e sicuro funzionamento;
comprensivi di idonei gruppi di continuità UPS;
conformi alle norme di sicurezza CEI 66-5 ed adeguate alle compatibilità elettromagnetiche contro i radio disturbi (EMC);
comprensivi di manuali di installazione e di utilizzo, forniti in lingua italiana, o in subordine con traduzione in italiano, purché contengano le prescrizioni di sicurezza e le principali modalità di funzionamento. Qualunque operazione “consigliata” nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l’installazione a cura del Fornitore aggiudicatario.
Il sistema di identificazione e tracciabilità dei campioni e dei flussi di lavoro deve utilizzare un sistema di lettura del codice a barre.
L’eventuale aggiornamento del software e delle apparecchiature si intendono a carico del fornitore aggiudicatario per tutto il periodo di validità della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
In caso di ripetizioni di allestimento del vetrino dovute a malfunzionamento del sistema, la fornitura dei vetrini e dei materiali di consumo sarà a carico del Fornitore aggiudicatario.

## Slide 11: Produttività minima richiesta
I sistemi (intesi anche come insieme di più apparecchiature dedicate) devono garantire l’allestimento minimo del seguente numero di preparati citologici in strato sottile:
100 preparati citologici al giorno per il sistema installato presso il Centro Servizi di Pievesestina dell’AUSL della Romagna;
150 preparati citologici al giorno per il sistema installato presso la Struttura semplice interdipartimentale, Centro di citologia cervico-vaginale di Screening dei tumori del collo dell’utero, Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
120 preparati citologici al giorno per il sistema installato presso la U.O. Anatomia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

## Slide 12: CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI COLORAZIONE
Per la realizzazione della colorazione di Papanicolaou, dovranno essere forniti in locazione tre sistemi per la colorazione automatica dei vetrini, che garantiscano la riproducibilità di risultato e la compatibilità con il sistema di lettura computer assistita.
Si intende che i sistemi, forniti in locazione, devono essere corredati di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento e dei reagenti. Dovrà essere previsto il servizio di assistenza tecnica “full risk” necessario a garantirne la funzionalità, la piena efficienza e la sicurezza del sistema proposto.

## Slide 13: CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI LETTURA COMPUTER ASSISTITA
Sistema di lettura computer assistita dei vetrini, previsto per i tre centri, corredato di tutti gli accessori necessari al buon funzionamento, con servizio di assistenza tecnica “full risk” idoneo a garantirne la funzionalità, la piena efficienza, la sicurezza, comprensivo dei necessari aggiornamenti per tutta la durata della fornitura.
Il sistema dovrà prevedere work station (minimo 3 per centro) di revisione guidata del preparato, con tavolino motorizzato, sulla base delle coordinate identificate dal software.
Il sistema di lettura computer assistita dovrà essere dotato di scanner per la scansione e l’analisi del preparato e di un software per l’identificazione dei FOV field of view maggiormente diagnostici, in tutti i vetrini analizzabili dal sistema. Il sistema di scanner potrà essere integrato alle work station o indipendente dalle stesse, ma adeguato a mantenere il flusso di lavoro.
Il tempo di lettura computer assistita non dovrà essere superiore al tempo di lettura manuale (non computer assistita), tale caratteristica dovrà essere documentata da letteratura scientifica.
Il sistema dovrà facilitare l’effettuazione di controlli di qualità inter-laboratorio e revisioni collegiali dei preparati, attraverso l’archiviazione e trasmissione delle coordinate dei FOV.

## Slide 14
Premessa
Analisi della domanda
Analisi dell’offerta
Strategia di gara
Notes: 14

## Slide 15: Assetto del mercato
Per quanto attiene lo screening HPV-DNA, e le acquisizioni ad esso relative, l’assetto di mercato non ha subito sostanziali variazioni rispetto alla precedente edizione che risale al 2014. Ad oggi non risulta ancora possibile l’impostazione a lotto unico dell’iniziativa d’acquisto, determinando la necessità di effettuare due distinte procedure di gara in successione.
PRIMA PROCEDURA: acquisto del sistema di trasporto e dei vetrini per citologia, da aggiudicare al prezzo più basso presumibilmente tra due potenziali concorrenti: Hologic e BD
SECONDA PROCEDURA: noleggio in service dei sistemi diagnostici per l’esecuzione dei test HPV – DNA con relativo materiale di consumo, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e prezzo, che a seconda dell’aggiudicazione del sistema di trasporto potrà prevedere presumibilmente come concorrenti:
Potenziali concorrenti per sistemi diagnostici | Potenziali concorrenti per sistema di prelievo e trasporto
Hologic, Roche Diagnostic, Qiagen, Abbott, Cephaid, BIO RA | THIN PREP (Hologic)
BD, Roche Diagnostic, Qiagen, Abbott | SurePath (BD)

## Slide 16: Tempificazione
Come nella precedente edizione si procederà quindi con due separate iniziative, acquisendo prima i sistemi di prelievo e trasporto in soluzione liquida, procedura di cui si prevede il bando entro l’anno in corso e successivamente ad aggiudicazione avvenuta, presumibilmente entro marzo 2020, indizione della procedura d’acquisto per i sistemi diagnostici. Trattandosi di due procedure collegate gli Ordinativi di Fornitura verranno emessi a partire dalla conclusione della seconda procedura (fine 2020) e avranno durata di 60 mesi dall’emissione.

## Slide 17
Premessa
Analisi della domanda
Analisi dell’offerta
Strategia di gara
Notes: 17

## Slide 18: Oggetto della precedente edizione
La gara è alla sua seconda Edizione.
Oggetto prima edizione
E’ stata predisposta gara a lotto unico, avente ad oggetto:
la fornitura di dispositivi per il prelievo dei campioni cervicali;
la fornitura, in service, di sistemi per la preparazione automatica di vetrini di citologia dalla cervice uterina a partire dal prelievo in fase liquida e dei relativi materiali di consumo, accessori e quant’altro occorrente per la corretta effettuazione delle prestazioni richieste;
la fornitura dei relativi vetrini per citologia;
l’erogazione del servizio di assistenza tecnica “full risk”;
Partecipanti
Per la procedura hanno presentato offerta le Ditte:
Ylem S.r.l.
Hologic Italia S.r.l.
Esito procedura
La ditta YLEM S.r.l. è stata esclusa dalla procedura in quanto per le voci di canone di noleggio proponeva un’offerta pari a zero, contravvenendo al relativo divieto espresso al riguardo nel Disciplinare di gara, con la conseguente aggiudicazione in favore dell’unica offerta valida presentata dalla ditta Hologic Italia S.r.l.

## Slide 19: Sintesi prima edizione 2/2
Ditta HOLOGIC ITALIA Srl |  |  |  | 
ID | Descrizione | Canone mensile offerto (C) | Numero mesi presunti | Valore del sistema diagnostico offerto
 |  | -IVA esclusa, massimo 4 cifre decimali- | (N) | (C*N)
 |  |  |  | -IVA esclusa, massimo 4 cifre decimali-
1 | Noleggio del sistema offerto(AVEN - AO RE) | 416,6600 | 60 | 24.999,6000
2 | Noleggio del sistema offerto (AVR- - Centro Servizi di Pievesistina) | 416,6600 | 60 | 24.999,6000
3 | Noleggio del sistema offerto (AVEC) | 416,6600 | 60 | 24.999,6000
VALORE DEI SISTEMI (A) |  |  |  | 74.998,8000
ID | Descrizione | Numero presunto richiesto (Q) | Prezzo unitario offerto | Valore dei materiali
 |  |  |  | (Q*Pu)
 |  |  |  | -IVA esclusa, massimo 4 cifre decimali-
1 | DISPOSITIVI PER IL PRELIEVO (spatola e/o spazzolino) | 870.000 | 1,5 | 1.305.000,0000
2 | FIALE IN SOLUZIONE LIQUIDA DI TRASPORTO | 870.000 | l'offerta è unitaria e comprende sia i dispositivi per il prelievo (spatola) che le fiale in soluzione liquida di trasporto | 0,0000
3 | VETRINI per citologia generale comprensivi di eventuali FILTRI CITOLOGICI | 200.000 | 1,5 | 300.000,0000
VALORE DEI MATERIALI DI PRELIEVO, TRASPORTO E DIAGNOSI (B) |  |  |  | 1.605.000,0000
TOTALE OFFERTA |  |  |  | 1.679.998,8000

## Slide 20
Strategia di gara: proposta sui criteri di aggiudicazione
Come con la precedente iniziativa di gara, è prevista l’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso con valutazione di idoneità ex post poiché, per la tipologia dei prodotti richiesti:
le caratteristiche essenziali e le specifiche tecniche sono puntualmente definite nel Capitolato tecnico dove sono dettagliate le caratteristiche indispensabili dei prodotti;
non è possibile individuare criteri di valutazione tecnico-discrezionali che garantiscano un ulteriore valorizzazione qualitativa;
Pertanto, essendo stato definito un buon livello di qualità nelle caratteristiche minime dei prodotti, così come individuate nel Capitolato, si ritiene che un’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso sia il metodo più appropriato per procedere all’acquisto di tali beni standardizzati.

## Slide 21
Strategia di gara: definizione delle basi d’asta
Per la definizione delle basi d’asta ci si è basati su:
I prezzi di aggiudicazione della precedente edizione;
Le basi d’asta di gare di altre Stazioni Appaltanti;
Valutazioni del gruppo di lavoro per quanto attiene ai servizi ulteriori richiesti.

## Slide 22
Strategia di gara: definizione delle basi d’asta
ID | Descrizione | BASI D'ASTA PROPOSTE | Numero mesi presunti/pezzi | TOTALI
1 | Noleggio del sistema offerto (AVEN - AUSL RE) (che garantisca una produttività massima di 150 preparati citologici al giorno) | 420 | 60 | 25.200,00
2 | Noleggio del sistema offerto (AUSL della Romagna) (che garantisca una produttività massima di 100 preparati citologici al giorno) | 420 | 60 | 25.200,00
3 | Noleggio del sistema offerto (AVEC – AO FERRARA) (che garantisca una produttività massima di 120 preparati citologici al giorno) | 420 | 60 | 25.200,00
4 | Noleggio per coloratore offerto (AVEN - AUSL RE) | 200 | 60 | 12.000,00
5 | Noleggio per coloratore offerto (AUSL della Romagna) | 200 | 60 | 12.000,00
6 | Noleggio per coloratore offerto (AVEC – AO FERRARA) | 200 | 60 | 12.000,00
7 | Noleggio workstation con adeguato sistema di scanner (minimo 3 per centro) | 300 | 540 | 162.000,00
8 | DISPOSITIVI PER IL PRELIEVO (spatola e/o spazzolino) | 0,25 | 960.000 | 240.000,00
9 | FIALE IN SOLUZIONE LIQUIDA DI TRASPORTO | 1,29 | 960.000 | 1.238.400,00
10 | VETRINI per citologia generale comprensivi di eventuali FILTRI CITOLOGICI | 2 | 200.000 | 400.000,00
11 | Costo per la colorazione di un vetrino | 0,15 | 200.000 | 30.000,00
TOTALE BASI D'ASTA |  |  |  | 2.182.000,00

## Slide 23
Sintesi dell’iniziativa
Oggetto | Fornitura di sistemi di trasporto e prelievo di campioni cervico - vaginali per la determinazione di HPV-DNA e di vetrini per citologia.
Valore stimato della gara | circa € 2.182.000,00 IVA esclusa
Ipotesi di divisione in lotti | Lotto unico
Procedura di aggiudicazione | Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione | Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo (con valutazione di idoneità expost)
Durata Convenzione | 12 mesi, con possibile rinnovo per ulteriori 12 mesi
Durata OdF | 60 mesi dalla data di emissione dell’OdF

## Slide 24
Il presente materiale, suscettibile di variazioni anche sostanziali nella stesura finale della documentazione di gara, sarà messo a disposizione sul portale dell’Agenzia Intercent-ER al seguente indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Eventuali osservazioni in merito al materiale pubblicato dovranno essere inviate all’indirizzo Intercenter@Regione.Emilia-Romagna.it entro e non oltre il giorno: 16 settembre 2019
L’esito della presente consultazione non è in alcun modo vincolante per l’Agenzia Intercent-ER, che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare
Incontro con i Fornitori